## Kapcsolat a másodfokú egyenlet gyökei és együtthatói között

Úgy tűnik, az egyenlet gyökei és együtthatói között kapcsolat van.

Nézzük meg, hogy másik egyenletben jó-e a sejtés!

Hát ez nem jött be! Módosítsuk a képletet!

A módosított sejtés:

A gyökök és együtthatók közötti összefüggést Viete-formuláknak nevezzük.

A Viete(formulák:

Bizonyítás:

1. Írjon fel egy olyan racionális együtthatójú másodfokú egyenletet, amelynek egyik gyöke !

ax2 + bx +c = 0 esetén az „a” értékétől csak a parabola meredeksége függ, a zérushelye nem. Ezért az a értéke bármennyi lehet. A legkényelmesebb választás a = 1. Ha a gyöktényezős alakra gondolsz ott is rögtön látszik, hogy a zérushely az a értékétől nem függ.

Ha az egyenlet együtthatói racionális számok, akkor a két gyök összege és különbsége is racionális szám.

Csak az  lehet a másik gyök.

Ellenőrzés:

Megjegyzés: A feladat a gyöktényezős alakkal is megoldható.

2. Írjon fel egy olyan racionális együtthatójú másodfokú egyenletet, amelynek egyik gyöke!

3. Írjon fel egy olyan másodfokú egyenletet, amelynek együtthatói racionális számok, és egyik gyöke

!

4. A 2x2 +x – 6 = 0 egyenlet megoldása nélkül számítsa ki az  kifejezés értékét, akol x1

és x2 az előbbi egyenlet két gyöke!

5. Az  egyenletnek két gyöke .

Mekkora a és b?

Mit tudunk?

Megvan a két gyök, írjuk fel a Viete-formulákat!

6. A p valós paraméter mely értékeinél lesz az  egyenletben a gyökök négyzetösszege minimális?

Az egyenlet gyökei a Viete-formulákban szerepelnek.

Ha az első formulát négyzetre emeljük, akkor megjelenik benne a gyökök négyzetének összege: